ds

| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift | Betriebsanweisung Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Umgang mit UV-C Desinfektionsgeräten, UV-C Desinfektion von Räumen, der Atemluft und Oberflächen |
| Gefährdungen |
|  | UV-C Strahlung kann austreten Augenverblendung, Trübung der Augenlinse Hautverbrennungen (Sonnenbrand) Elektrische Gefährdungen an Kabelverbindungen Bei Glasbruch Ausbruch von Quecksilber Blendende sichtbare Strahlung |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Persönliche Schutzausrüstung, je nach Arbeitseinsatz ordnungsgemäße; geschlossene, möglichst trockene Arbeits- oder Schutzkleidung; Schutzschuhe; Augenschutz Visier (z. B. DIN EN 170) und ggf. Schutzbrille (z. B. DIN EN 169) oder Schweißer Schutzschirm z. B. DIN EN 169; Handschuhe Zutrittsregelungen beachten Nur unterwiesenes Personal darf die Arbeiten durchführen Hautschutz durch langärmelige „lichtdichte“ Arbeitskleidung und ggf. UV-Schutzcreme Unterweisung durch sachkundiges Personal (z. B. Elektromeister Mustermann XX) Hautschutz: ggf. geeignete UV-Schutzcreme |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Sonstige Störungen nur vom Fachpersonal beseitigen lassen Störungen dem Aufsichtsführenden melden |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer und Aufsichtsführende informieren Verletzten betreuen Notruf: Ersthelfer: |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | Schäden an der Anlage dürfen nur von den beauftragten Personen beseitigt werden Für die Instandhaltung ist zuständig:______________________________ |